27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

# A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

###### A rendelet hatálya

# 1. § A rendelet hatálya, valamint alkalmazási köre kiterjed a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 2. §-ában meghatározott jogalanyokra és tevékenységekre.

###### Értelmező rendelkezések

# 2. § E rendelet alkalmazásában

# a) állandó kibocsátás: olyan folyamatos vagy időszakonként visszatérő (szakaszos) kibocsátás, amikor az adott technológiának, gyártási eljárásnak megfelelő üzemi körülmények között, a termelés legfeljebb 20%-os ingadozása mellett, az 1, 2, 4, 6, 24 óra időközönként vett pontminták vizsgálati eredményei értékének ingadozása nem nagyobb, mint az adott komponens meghatározását szolgáló analitikai módszer hibájának kétszerese;

# b) önellenőrzés: a kibocsátott szennyvíz, valamint a benne lévő szennyező anyagok mennyiségi és minőségi mérése, az adatok rögzítése és megőrzése a kibocsátó részéről;

# c) helyszíni ellenőrzés: olyan hatósági ellenőrzés, melynek célja a kibocsátott szennyvíz mennyiségi és minőségi vizsgálata, illetőleg az önellenőrzés során szolgáltatott szennyvíz-kibocsátási jellemzők ellenőrzése;

# d) ismételt helyszíni ellenőrzés: a helyszíni ellenőrzés - kibocsátó kérelme alapján történő - megismétlése;

# e) újabb helyszíni ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés után, a kibocsátott szennyvíz mennyiségi vagy minőségi jellemzőinek a befogadó vagy közcsatorna védelme szempontjából hátrányos megváltozása miatt lefolytatott újbóli helyszíni ellenőrzés;

# f) mintavételi hely: kibocsátás engedélyben meghatározott ellenőrzési helye, illetőleg a közcsatornába bocsátás helye;

# g) közcsatornába bocsátás helye: használt vagy szennyvizek esetében a külön jogszabály szerinti szennyvízelvezetés szolgáltatási pont, települési folyékony hulladék esetében pedig a folyékony hulladék bebocsátási pontja;

# h) pontminta (egyedi minta): az egész mintatérfogatra vonatkozó egyszeri mintavétel egy szennyvízáramból;

# i) kétórás átlagminta (kevert minta): olyan minta, amelyet 2 óra alatt folyamatosan vesznek, vagy amelyet 2 óra alatt, legalább óránként vett pontminták összekeveréséből nyernek;

# j) minősített pontminta: legfeljebb két órán belül vett, legalább öt pontminta összekeveréséből nyert átlagolt minta, ahol a pontminták mintavételi időköze legalább 2 perc;

# k) sorozatminta: azon pontminták sorozata, amely alapján megállapításra kerül a kibocsátás állandó vagy változó jellege;

# l) átlagminta (kevert minta): olyan minta, amelyet vagy folyamatosan vesznek, vagy amelyet, legalább óránként vett pontminták összekeveréséből nyernek;

# m) mintavételnek megfelelő szennyvízáram: a mintavétel időtartama alatti átlagos szennyvízhozam;

# n) szennyvíz szennyezőanyag-terhelése: a szennyvízbe egységnyi idő alatt kibocsátott szennyező anyag t/napban, vagy kg/órában meghatározott mennyisége;

# o) termék vagy termelésspecifikus terhelési érték: az engedélyezett termék egységnyi mennyiségére vagy termelési kapacitásra vonatkoztatott szennyezőanyag-kibocsátás m3/t-ben, g/t-ben, kg/t-ben mért értéke;

# p) akkreditált laboratórium: a használt és szennyvizek, illetőleg azok meghatározott alkotórésze vizsgálatára a Nemzeti Akkreditáló Testület által külön jogszabály alapján elismert és bejegyzett laboratórium.

###### Az önellenőrzési terv, üzemnapló

# 3. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó

# a) önellenőrzési tervet (a továbbiakban: terv) készít,

# b) üzemnaplót vezet.

# (2) A terv kötelező tartalmi elemeit a 2. melléklet, az üzemnapló kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

# (3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet - az Fvr. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez (a továbbiakban: hatóság) jóváhagyásra benyújtja.

# (4) A hatóság a terv benyújtásától számított 30 napon belül dönt annak jóváhagyásáról. Amennyiben a megadott határidőn belül a hatóság nem rendel el hiánypótlást vagy érdemi határozatot nem hoz, a jóváhagyást - a benyújtott tervben meghatározott tartalommal - megadottnak kell tekinteni.

# (5) A terv a jóváhagyásban meghatározott időtartamig, de legfeljebb 5 évig érvényes. Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az új tervet a jóváhagyott terv érvényességi idejének lejártát 60 nappal megelőzően nyújtja be.

# (6) Amennyiben a hatóság az általa lefolytatott ellenőrzés vagy a kibocsátó bejelentése alapján megállapítja, hogy az önellenőrzési terv tartalmát érintő lényeges változás következett be, a terv felülvizsgálatát akkor is elrendeli, ha az (5) bekezdés szerinti határidő még nem telt el.

# 4. § Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az üzemnaplót évente folyamatosan köteles vezetni. A hatóság az üzemnapló vezetését ellenőrzi és amennyiben megállapítja, hogy az nem felel meg a jogszabály által előírt tartalmi követelményeknek, az üzemeltetőt a hiányosságok megszüntetésére kötelezi.

# 5. § A közcsatornán keresztül, szabadkiömléssel, közvetlenül bevezetett használt vagy szennyvíz, valamint rizstermesztési, illetve halgazdálkodási tevékenység során kibocsátott használt víz esetén, az önellenőrzésre vonatkozó kötelezettséget - annak tartalmi elemei meghatározásával - a hatóság egyedileg állapítja meg, mérlegelve az önellenőrzés gyakorlati megvalósíthatóságát.

###### Az ellenőrzés általános szabályai

# 6. § (1) A hatóság, közcsatornába bocsátás esetén pedig a hatóság és a szolgáltató (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) a használt vagy szennyvizek mennyiségének és szennyezőanyag-tartalmának helyszíni ellenőrzésére jogosult.

# (2) Amennyiben az ellenőrzésre jogosult él az (1) bekezdésben foglalt jogával, úgy az önellenőrzésre köteles kibocsátó esetében

# a) a kibocsátó önellenőrzési rendszere megbízhatóságát,

# b) az engedélyben előírt kibocsátási követelményeknek való megfelelését

ellenőrzi.

# (3) Az év meghatározott szakaszában üzemelő kibocsátónál (idényüzem) az idény tartama, az időszakosan változó technológiával vagy szennyvízkibocsátással folyamatosan üzemelő kibocsátónál a különböző működési ciklusok tartama alatt lehet a helyszíni ellenőrzést - a tervezett üzemnapok számának függvényében - a szükséges gyakorisággal megtartani.

# (4) Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál, folyamatos szennyvízkibocsátás esetén az ellenőrzésre jogosult helyszíni ellenőrzést tarthat, idényüzem esetében a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

# 7. § (1) A kibocsátó köteles

# a) a mintavételi feltételeket biztosítani,

# b) a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét és minőségét befolyásoló változásokat, valamint azok kezdő és befejező időpontját az ellenőrzésre jogosultnak bejelenteni,

# c) a naptári évre, időszakra vagy a működési ciklusra tervezett üzemnapok számát megadni,

# d) az ellenőrzésre jogosult képviselőjének kérésére a szennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatos anyagfelhasználásra vonatkozó adatokat közölni,

# e) az üzemnaplót az ellenőrzésre jogosult képviselőjének bemutatni.

# (2) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak biztosítása érdekében a kibocsátó köteles az engedélyben meghatározott kibocsátási, illetve mintavételi helyeket mintavételre alkalmas állapotban tartani, azok megközelíthetőségét biztosítani.

###### Mintavételi, mérési szabályok

# 8. § (1) A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségét külön jogszabály alapján, egyéb esetben méréssel kell megállapítani, ha ez nem lehetséges, a felhasznált víz mennyiségéből, az alkalmazott technológia figyelembevételével, műszaki becsléssel kell a szennyvízmennyiséget meghatározni. A felhasznált víz mennyiségéből le kell vonni azt a részt, amelyet a kibocsátó, általa bizonyított módon nem bocsátott ki.

# (2) A kibocsátott szennyvízből minőségének megállapítása végett mintát kell venni. A vízmintát valamennyi kibocsátó helyen, a befogadóba való bevezetés előtti utolsó csatornaaknából, illetőleg a szennyvízkibocsátásra jellemző más - engedély szerinti - helyen kell kivenni. Ha a kibocsátó az üzemeléshez használt vizet vesz át, a további használat megkezdése előtt abból mintát vesz.

# (3) A mintavételi helyek kijelölésekor úgy kell eljárni, hogy az elvezetésre kerülő szennyvíz teljes mennyiségét mintavétellel ellenőrizni lehessen, valamint a kijelölt mintavételi hely után további becsatlakozás a befogadó (illetve közcsatorna, közös üzemi csatorna) felé ne legyen. A mintavételi program meghatározását, továbbá a mintavételezést és a minták vizsgálatát a 2. melléklet szerint kell végezni. A 2. melléklet 4. pontjában a minták vizsgálatára javasolt mérési és elemzési módszerek csak a szabványos módszerekkel egyenértékűnek elismert más módszerekkel helyettesíthetők.

# (4) Annak ellenőrzésére, hogy teljesülnek-e a kibocsátott szennyvízre megállapított követelmények, települési szennyvíztisztító telepek esetében a vízhozammal arányos, vagy időalapú 24 órás mintákat kell venni a tisztító telep elfolyó, szükség esetén befolyó oldalán is, a 2. mellékletben meghatározottak szerint.

# (5) A technológiai határértékkel szabályozott kibocsátás esetében a külön jogszabályban meghatározott határértékhez tartozó mintavételi eljárást kell alkalmazni.

# 9. § Amennyiben az önellenőrző laboratórium és az ellenőrzésre jogosult laboratóriumának vizsgálati eredményei eltérnek, akkor

# a) ha az önellenőrző laboratórium nem akkreditált, a hatósági laboratórium vizsgálati eredményét kell elfogadni;

# b) ha az önellenőrző laboratórium akkreditált, a laboratóriumok egyeztetik a vizsgálat során alkalmazott analitikai eljárásokat, vizsgálati körülményeket, a továbbra is fennmaradó vitás kérdések esetén a tervben meghatározott irányadó laboratórium mérési eredménye a meghatározó.

###### Az önellenőrzés részletes szabályai

# 10. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az önellenőrzést a tervben meghatározottak szerint végzi.

# (2) Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését egységes környezethasználati engedélyköteles létesítmények és megbízott laboratórium esetén kizárólag akkreditált laboratórium végezheti.

# (3) Ha az önellenőrzésre köteles kibocsátó

# a) tervet nem készít, illetve azt nem küldi meg jóváhagyásra,

# b) az önellenőrzést nem a terv szerint végzi és ennek következtében a kibocsátás önellenőrzés keretében nem ellenőrizhető

az ellenőrzésre jogosult a kibocsátást és annak körülményeit - a kibocsátó költségére - helyszíni ellenőrzésen ellenőrzi.

###### Helyszíni ellenőrzés részletes szabályai

# 11. § (1) Az ellenőrzésre jogosult a kibocsátó helyszíni ellenőrzését a kibocsátó által szolgáltatott adatok figyelembevételével, a 2. mellékletben meghatározottak alapján előkészíti és az ellenőrzés megkezdésekor erről a kibocsátót szóban értesíti.

# (2) A helyszíni ellenőrzésre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) az ellenőrzésre jogosult meghívja.

# (3) Amennyiben a közös üzemi csatornát több kibocsátó közösen használja, illetőleg bármely kibocsátót az Fvr. 14. § (2) bekezdés szerinti hatósági intézkedés érinti, mintát kell venni a közösen elvezetett szennyvízből és külön-külön az egyes kibocsátók elvezető csatornáiból is, a közösen használt elvezető rendszerre történő csatlakozások előtt.

# (4) Mintavételezéskor a vett mintát meg kell osztani az ellenőrzésre jogosult - bakteriális szennyező anyag tekintetében a közegészségügyi hatóság laboratóriuma - és a kibocsátó önellenőrző laboratórium között. Az önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátó részére - amennyiben kéri és a szükséges eszközöket biztosít) a-a vízmintákból megfelelő kontrollmintát kell rendelkezésre bocsátani.

# (5) A vízminták elemzését az ellenőrzésre jogosult - a bakteriális szennyező anyagra vonatkozó elemzést a közegészségügyi hatóság -, valamint a szolgáltató akkreditált laboratóriumai végzik.

# (6) A kibocsátó önellenőrzését végző laboratórium a helyszíni ellenőrzés mintavételezésének napjától számított 30 napon belül megküldi az ellenőrzésre jogosultnak a helyszíni ellenőrzésen vett minták általa elvégzett laboratóriumi elemzésének eredményét.

# 12. § (1) A helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzésre jogosult a 3. melléklet szerinti tartalommal jegyzőkönyvet készít.

# (2) A kibocsátó önellenőrzési rendszerének helyszíni ellenőrzése során a 3. mellékletben előírtakon túl, jegyzőkönyvben kell rögzíteni a tervben nem szereplő vagy attól eltérő adatokat, jellemzőket.

# (3) A helyszíni ellenőrzés eredményei alapján az ellenőrzésre jogosult a kibocsátót - a helyszíni ellenőrzés lefolytatását követő 30 napon belül - tájékoztatóban értesíti a vízminták akkreditált laboratórium által végzett elemzéseinek eredményéről. A tájékoztató részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet 7. pontja tartalmazza.

# (4) Ha a vízminta bakteriális szennyezést is tartalmaz, a tájékoztatóba a közegészségügyi hatóság vizsgálati eredményét is bele kell foglalni. Ennek érdekében a közegészségügyi hatóság az általa elvégzett laboratóriumi vizsgálatról készült jegyzőkönyvet az ellenőrzéstől számított 15 napon belül megküldi az ellenőrzésre jogosult részére.

# 13. § (1) A kibocsátó a tájékoztató átvételét követő 15 napon belül arra észrevételt tehet. Az észrevételben meg kell jelölni azokat a tényeket és velük kapcsolatosan azon közvetlen vagy közvetett bizonyítékokat, amely alapján a tájékoztató megállapításait vitatja.

# (2) Az észrevétellel kapcsolatos álláspontjáról az ellenőrzésre jogosult 15 napon belül tájékoztatja a kibocsátót.

# (3) Amennyiben a kibocsátó az észrevételében a helyszíni ellenőrzés egészben vagy a vitatott megállapítás tisztázásához szükséges részében történő megismétlését kéri, erről az ellenőrzésre jogosult az észrevételek benyújtásától számított 30 napon belül gondoskodik, feltéve, hogy a kibocsátó az ismételt helyszíni ellenőrzés és a (4) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzés költségét az ellenőrzésre jogosult számlájára történő elhelyezéssel megelőlegezi.

# (4) A (3) bekezdés alapján elvégzett ismételt helyszíni ellenőrzés után - amennyiben az ellenőrzésre jogosult úgy dönt - 90 napon belül - de legkésőbb a tárgyév december 31-éig - előzetes bejelentés nélkül, a szennyvízkibocsátás engedély szerinti megfelelőségét, illetve az önellenőrzési rendszer megbízhatóságát helyszíni ellenőrzés lefolytatásával ellenőrizheti.

# (5) Ha az ellenőrzésre jogosult a (4) bekezdés szerinti ellenőrzést nem folytatta le, a kibocsátó által megelőlegezett költségnek az erre a helyszíni ellenőrzésre eső részét legkésőbb a tárgyév december 31-éig a kibocsátó részére visszautalja.

# (6) Ha a kibocsátó a tájékoztatóra észrevételt nem tett, a szennyvízkibocsátásra az ellenőrzésre jogosult által lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye a meghatározó.

# 14. § (1) Az önellenőrző rendszer megbízhatónak minősül, ha

# a) a kibocsátó az önellenőrzést a terv szerint folytatja, és

# b) az e rendelet szerint lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredményei nem mutatnak számottevő eltérést a közös mintavételezés során párhuzamosan végzett önellenőrzés eredményeivel, és a 2. melléklet 6. c) pontjában foglalt kritériumoknak történő megfelelés nem állapítható meg, valamint

# c) az éves önellenőrzési adatszolgáltatás mérési eredményeit a helyszíni ellenőrzés laboratóriumi eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy a helyszíni ellenőrzés eredményei illeszkednek az önellenőrzési eredmények sorába.

# (2) Ha az ellenőrzésre jogosult a helyszíni ellenőrzés során az önellenőrzés terén - az önellenőrzési tervben előírtakhoz képest - hiányosságot állapít meg, azokat saját adataival pótolja, a tájékoztatót és a vízszennyezési bírság megállapítását az önellenőrzési rendszer adatainak mellőzésével a saját adataira alapozza. Az önellenőrzési rendszer adatainak figyelmen kívül hagyását indokolni kell.

# (3) Az önellenőrzési rendszer adatainak figyelmen kívül hagyása következtében a helyszíni ellenőrzés eredményét a következő helyszíni ellenőrzésig, bírság megállapítása esetén legkésőbb a tárgyév december 31-éig lehet meghatározónak tekinteni.

# (4) Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál az év első felében végzett helyszíni ellenőrzés eredményét egész évre meghatározónak kell tekinteni, kivéve, ha a kibocsátó az ellenőrzést követően ismételt helyszíni ellenőrzés elvégzését kezdeményezte vagy az ellenőrzésre jogosult újabb ellenőrzést végzett.

# 15. § (1) Ha az ellenőrzésre jogosultnak tudomására jut, hogy a helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátott szennyvíz mennyisége vagy minősége a befogadóra hátrányosan megváltozott, újabb helyszíni ellenőrzést kell tartani.

# (2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátó kérelmére - a költségének 13. § (3) bekezdése szerinti biztosítását követően - a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül ismételt helyszíni ellenőrzést kell tartani.

# (3) Vízszennyező anyag közvetett bevezetése esetén, ha a kibocsátó önellenőrzésre nem kötelezett és tevékenységével összefüggésben a helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátott szennyvíz mennyisége vagy minősége a közcsatorna, a közös üzemi csatorna vagy a közös üzemi tisztító működtetésére nézve hátrányosan megváltozott, a kibocsátó köteles az ellenőrzésre jogosultat, illetve üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni.

###### Helyszíni ellenőrzés üzemzavarból eredő rendkívüli szennyezés esetén

# 16. § (1) Rendkívüli szennyezés esetén az ellenőrzésre jogosult a szennyezést okozó kibocsátónál a bejelentést vagy észlelést követő lehető legrövidebb időn belül mintavételezéssel egybekötött helyszíni ellenőrzést tart, és azt a rendkívüli szennyezés tartama alatt, szükség szerinti gyakorisággal megismétli.

# (2) A vízminták laboratóriumi elemzését soron kívül el kell végezni, és az összesített eredményt tartalmazó tájékoztatót a rendkívüli szennyezés megszűnését követő 15 napon belül meg kell küldeni a kibocsátónak.

# (3) A kibocsátó a tájékoztatóra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül indoklással ellátott észrevételt tehet.

# (4) Amennyiben mintavételezésre külső elháríthatatlan oknál fogva nem kerülhetett sor, a szennyező anyagok mennyiségét műszaki becsléssel kell meghatározni. Az ellenőrzésre jogosultnak a becslés során figyelembe vett körülményeket jegyzőkönyvben kell rögzítenie, melyre a kibocsátó észrevételt tehet.

# (5) Rendkívüli szennyezéshez kapcsolódó ellenőrzésnek minősül az is, ha a szennyezést szándékosan okozó kibocsátó ellenőrzésére nem az üzemszerű kibocsátási ponton kerül sor, de a hatóság az ellenőrzés (mintavételezés) alapján igazolja, hogy az adott közcsatorna- vagy környezetkárosítást mely kibocsátó okozta.

# (6) Amennyiben a rendkívüli szennyezés az ellenőrzésre jogosult megérkezéséig megszűnik vagy megszüntetik, akkor a szennyezés megállapításához szükséges minták minden olyan helyről vételezhetők, melyek alapján a rendkívüli szennyezés által okozott környezetterhelés vagy közcsatorna-terhelés meghatározhatóvá válik.

###### Adatszolgáltatás

# 17. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó - az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, valamint a 4. melléklet szerinti adatlapokat kitölt, és ezeket a tárgyévet követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljeskörűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

# (2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget e rendelet szerinti nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón kell teljesíteni. A kibocsátó az adatszolgáltatás alapjául szolgáló iratok megőrzéséről köteles gondoskodni.

# (3) A hatóság határozatban engedélyezheti a 4. mellékletében foglalt adatlapoktól eltérő formában történő adatszolgáltatás teljesítését, ha az adatlap műszaki, technológiai okok miatt nem alkalmazható.

# (4) Az adatlapokat a hatóság nyilvántartja és köteles az abban szereplő adatokat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai szerint megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni.

###### A csatornabírság és a vízszennyezési bírság megállapításának és kiszabásának sajátos szabályai

# 18. § (1) A csatornabírság, illetve a vízszennyezési bírság megállapításánál az Fvr. 33-34. §-ai szerint kell eljárni.

# (2) Hígítás esetén - ha a hatóság ezt külön nem engedélyezte - a többlet vízmennyiséggel kibocsátott teljes szennyezőanyag-mennyiségre kell a bírságot megállapítani.

# (3) Önellenőrzésre nem kötelezett folyamatos szennyvízkibocsátás esetén a helyszíni ellenőrzés eredménye a következő helyszíni ellenőrzésig irányadó. A bírságot egy adott szennyező anyagra az első helyszíni ellenőrzés időpontjától a következő helyszíni ellenőrzésig terjedő időszakra - legfeljebb a tárgyév december 31-éig - kell megállapítani, a kibocsátási határértéknek (küszöbértéknek) megfelelő szennyezőanyag-mennyisége fölötti mennyiségre.

# (4) Idényüzemnél az egész idényre, változó szennyvízkibocsátású üzemnél a kibocsátást jellemző ciklusokra kell a bírságot megállapítani. Az első ellenőrzés megállapításait az idény, illetve a működési ciklus kezdetétől az idényben, illetve működési ciklusban elvégzett következő helyszíni ellenőrzésig kell a bírságszámítás szempontjából jellemzőnek tekintetni.

# (5) Önellenőrzésre kötelezett kibocsátók esetén, ha az ellenőrzésre jogosult az önellenőrzést nem fogadta el, a bírság megállapítását a helyszíni ellenőrzés eredményeire kell alapozni, és a (3)-(4) bekezdésekben előírtak szerint megállapítani.

# (6) A vízszennyezési bírságot folyamatos vízszennyezés esetén évenként, idényüzem esetén idényenként, rendkívüli szennyezés kapcsán esetenként, utólag egy összegben kell kiszabni.

# (7) A szolgáltató által készítendő csatornabírság-javaslat tartalmi követelményeit az 5. melléklet, a bírságmegállapítás sajátos szabályait a 6. melléklet tartalmazza.

###### Záró rendelkezések

# 19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

# (2) A 17. § (1) bekezdésében meghatározott adatlapokat 2004. évre vonatkozó adatokkal 2006. január 31-éig kell benyújtani.

# (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet, továbbá az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 8. §-a.

# (4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

# a) a Tanács 76/464/EGK irányelve (1976. május 4.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről, 11. cikk;

# b) A Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről; 6. cikk (1) bekezdés, melléklet A. pont.

# (5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

# a) A Tanács 77/795/EGK határozata (1977. december 12.) a Közösségben található felszíni édesvíz minőségére vonatkozó közös információcsere eljárás létrehozásáról, 2. cikk (2) bekezdés b) pont, II. melléklet;

# b) A Bizottság 95/337/EK határozata (1995. július 25.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről szóló, 1992. július 27-i 92/446/EGK határozat módosításáról, I. kérdőív vázlat;

# c) A Bizottság 2000/479/EK határozata (2000. július 17.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról, A1, A2 melléklet.

1. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

###### Az üzemnapló tartalma

# 1. A 3. § (2) bekezdése szerinti üzemnaplóban fel kell tüntetni:

# a) a technológiai berendezések, valamint a szennyvíz szállítására és tisztítására szolgáló berendezések napi, havi, éves üzemidejét,

# b) a termelésre vonatkozó, a szennyvízkibocsátásra hatással lévő adatokat (így például: felhasznált anyagok és termékek, ezek minőségi jellemzői és napi, havi, éves mennyiségük),

# c) a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket,

# d) a végrehajtott karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint azok esetleges hatását a kibocsátásra (jellegére és mennyiségére),

# e) a kibocsátások önellenőrzésének formáját, idejét (gyakoriságát) és időtartamát, valamint végrehajtásának módját,

# f) a kibocsátás mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv számát,

# g) a kibocsátás önellenőrzésének eredményeit,

# h) a hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés eredményeit.

# 2. A b), e), f), g) és h) pontokban felsoroltakat nem szükséges az üzemnaplóban szerepeltetni, ha az adatok rendelkezésre állását a kibocsátó külön biztosítja.

2. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

###### A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzését szolgáló mintavétel, elemzés és értékelés lefolytatásáról

# 1. Az ellenőrzés előkészítése

# 1.1. Az előkészítés során különösen az alábbiakra kell tekintettel lenni:

# - a kibocsátó technológiájára,

# - a hatósági engedélyekre,

# - a tervdokumentációkra,

# - a helyszínrajzokra,

# - a helyszíni ismeretekre, bejárásokra,

# - a szennyvíz átlagos mennyiségére, vízforgalmi adataira,

# - a jellemző szennyező anyagokra,

# - az átlagos évi üzemnapokra,

# - a termelési időszakokra,

# - a várható változásokra,

# - a szennyvíz befogadójára,

# - az üzem vízminőség-védelmi tevékenységére,

# - a szennyvíz előtisztítási körülményeire,

# - a szennyvízbevezetés módjára.

# 2. Az önellenőrzési terv és a mintavételi program tartalmának sajátos előírásai

# 2.1. Önellenőrzési terv készítése

# A közvetett és közvetlen bevezetést folytató kibocsátók önellenőrzési tervében meg kell határozni:

# a) az önellenőrzés keretében figyelembe vett mintavételi rendet és a minták vizsgálatát végző laboratóriumot, szervezetet;

# b) az önellenőrzés részletes vizsgálati tervét, a mintavételek gyakoriságát, figyelemmel a technológiára és az egyéb, egyedi sajátosságokra. Az éves minimális mintavételi számot a 2.2. pontban foglalt, a mintavételi program kialakítására vonatkozó előírások figyelembevételével kell minden kibocsátóra meghatározni;

# c) mintavételi helyeket (települési tisztító esetén a bevezetett szennyvíz vizsgálatára vonatkozó mintavételi helyet is), a mintavételi feltételeket, ideértve azokat a körülményeket is, amelyek a mintavételt befolyásolhatják:

# d) a vizsgálni szükséges komponenseket, az alkalmazni kívánt analitikai módszereket, továbbá a jellemző szennyezőanyag-koncentráció, illetve a szennyezőanyag-mennyiség meghatározásának módját;

# e) a vizsgálati eredményeknek a hatóság, közcsatorna esetében a szolgáltató közös üzemi csatorna esetében az üzemeltető részére történő megküldésének módját, figyelemmel az Fvr. 28. § (3) bekezdésére:

# f) a rendkívüli események ellenőrzésének és jelentésének módját;

# g) a vitás kérdésekben irányadó, akkreditált laboratórium megnevezését;

# h) a veszélyes anyagok vagy a földtani közeg és felszín alatti vizek szempontjából a 10/2000. (VI. 2.) KöM-KöViM-EüM-FVM együttes rendeletben nevesített anyagok kibocsátása esetén azok ellenőrzésére alkalmazott monitoring tervet;

# i) a felszíni vizek terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatok mintavételi helyeit, komponenseit és vizsgálati gyakoriságait, az eredmények hatóságnak történő megküldésének módját.

# 2.2. Mintavételi programkialakításának szabályai

# 2.2.1. A hatóság közcsatorna esetében a szolgáltató, illetve az önellenőrzést végző ellenőrzési és mintavételi programjának minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

# - szennyvízkibocsátó megnevezése, címe,

# - mintavétel időpontja (csak az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók részére),

# - mintavétel időtartama,

# - mintavételek éves minimális gyakorisága,

# - mintavétel típusa,

# - mintavételi helyek megjelölése,

# - vizsgálandó komponensek felsorolása.

# Az az önellenőrzésre köteles kibocsátó, akinek a hatóság a határértékét hatásfokban írta elő, a mintavételi tervét úgy kell elkészítenie, hogy a hatásfok számításra vonatkozó szabályok szerint folytathassa le az önellenőrzést.

# 2.2.2. A mintavételi program kialakításának egyedi szabályai

# a) Mintavételi helyek kijelölésének módja:

# - A mintavételi helyek kijelölését az e rendelet 8. § (2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerint és a technológiai határértékekkel szabályozott kibocsátás esetében a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével kell végezni.

# - Mintavételi helyet kell kijelölni a települési tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz és a telepről elvezetett tisztított víz vizsgálatára.

# b) A mintavételezés módjának tervezése:

# ba) állandó kibocsátás esetén pontmintával vagy egy óra alatt három pontmintából képzett átlagmintával, illetve a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet vonatkozó előírásai szerint,

# bb) szakaszosan állandó kibocsátás esetén minden egyes kibocsátási szakaszra egy óra alatt három pontmintából képzett átlagmintával,

# bc) halastavak esetében pontmintával a bevezetés első, második és harmadik szakaszában

kell elvégezni.

# c) A mintavétel gyakoriságának tervezése:

# ca) Az éves minimális mintavételek számát az Fvr. 28. § (2) bekezdés szerint, illetve települési tisztítók esetében a cc) pont szerint kell meghatározni.

# cb) Idényüzemnél, valamint változó szennyvízkibocsátású üzemnél a mintavételezés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy az ellenőrzés megfelelően jellemezze a kibocsátási időszak szennyezőanyag-kibocsátását.

# cc) A települési tisztítók ellenőrzése esetén a mintavételek gyakoriságának tervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

# - Az önellenőrzési tervben az éves minimális önellenőrzési mérés számát a tisztítótelep terhelésétől függően kell meghatározni, és az év során rendszeres időközönként kell a méréseket végezni:

| A tisztítótelep terhelése [LE] | Az önellenőrzési mérések minimális száma egy évben (Az engedélyben és az önellenőrzési tervben meghatározott szennyező anyagokra) |
| --- | --- |
| 2000-9999 | Az első önellenőrzési év során 12 mérés, a következő években négy mérés, ha kimutatható, hogy az első évben a tisztított víz minősége kielégíti az engedélyben előírt követelményeket. Amennyiben az évi négy mérés közül egy mérés eredménye nem megfelelő, a rákövetkező évben újból 12 mérést kell végezni. Ha a nem megfelelő mérés az év első félévében volt, a mintavételi programot ki kell bővíteni és a mintavételi időpontokat a felügyelőség részére megküldeni. |
| 10 000-49 999 | Minimum 12 mérés/év |
| 50 000 LE és felette | Minimum 24 mérés/év |

# - 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telep esetén legalább évi két mérés szükséges. Az egyik mérést november 16. és április 30. közötti időszakban kell elvégezni.

# 3. A mintavételezés gyakorlati szabályai önellenőrzés és helyszíni ellenőrzés esetén

# 3.1. A mintavételezés általános előírásai

# A kibocsátott szennyvizek minőségének megállapításához szennyvízmintákat kell venni, az önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátónál a jogszabályban rögzített helyen vagy a kibocsátásra jellemző helyen, illetve az önellenőrzésre kötelezetteknél az önellenőrzési terv szerinti mintavételi helyeken és módon, a technológiára jellemző sajátosságok figyelembevételével.

# Minden mintavételezéskor olyan mennyiségű mintát kell venni, hogy a vett minták - figyelembe véve a minták tartósítására vonatkozó előírásokat is - két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen előállítani; külön a hatósági laboratórium és külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére.

# Átlagminta képzése esetén olyan méretű gyűjtőedényt kell alkalmazni, mely a 24 órán belüli minták esetében lehetővé teszi a gyűjtött minta megosztását. Ha a vízmennyiség mérése megoldott, indokolt esetben a részminták térfogata a vízhozam arányában súlyozható, ha nem, akkor egyenlő térfogatú mintázás alkalmazandó. A minták tartósítására vonatkozó előírások, kivéve az illékony komponensek eseteit, az osztott minta kialakításakor alkalmazandók. A 4 óránál hosszabb átlagminta képzése esetén a gyűjtött minták 0-4 °C között tartásának lehetőségéről kibocsátónak kell gondoskodnia.

# A mintavételekre vonatkozóan az MSZ ISO 5667-1, MSZ ISO 5667-2, MSZ EN ISO 5667-3 és az MSZ EN ISO 5667-10 számú szabványok tartalmaznak tájékoztatást.

# A mintákat - kivéve a szerves oldószer extrakt és a szerves oldószer tartalom vizsgálatára szolgálókat - úgy kell venni, hogy azok megoszthatók és az ellenőrzött és azonos módszerrel vizsgálhatók legyenek. A megosztásánál arra kell törekedni, hogy a minták szennyezőanyag-tartalma azonos legyen. A nem megosztható mintákat az ellenőrzött kérésére azonos időben, de külön edénybe kell venni.

# Minden vizsgálandó mintából külön kell gyűjteni és tárolni:

# - szerves oldószer extrakt (nem növényi és állati eredetű olajok, zsírok) vizsgálatára 1-2 litert,

# - illékony oldószerek vizsgálatára színültig töltött edénybe 1-2 litert,

# - cianidok és fenolok meghatározásához 1-1 litert,

# - abban az esetben, ha az ólom-acetátos próba pozitív szulfid meghatározásához csiszolt dugós üvegben (Winkler palackban) 300 cm3-t,

# - amelyeket a helyszínen kell feldolgozni,

# - amelyeknél összeöntés esetén az egyes komponensek egymásra hatásuk folytán koncentrációjukat megváltoztatják,

# - ahol a vizsgálati szabvány azt előírja.

# Átlagminta gyűjtése esetén a pH-mérővel vagy pH-indikátor papírral vizsgált részmintákból a pH = 7,0 alatti és feletti mintákat külön edénybe kell összeönteni.

# A minták tartósítására vonatkozóan az MSZ EN ISO 5667-3:2004 számú szabvány tartalmaz tájékoztatást.

# 3.2. A mintavétel módja

# 3.2.1. Önellenőrzésre kötelezett kibocsátók esetében a mintavétel

# a) a hatóság által jóváhagyott módon, vagy

# b) az ellenőrzés időpontjában megállapított üzemrendnek megfelelő módon történik.

# 3.2.2. Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátók esetében a mintavétel az alábbiak szerint történik:

# - ha a kibocsátás mérések alapján állandó kibocsátásnak minősített, akkor az adott időszak alatt vett egy pontmintával,

# - ha a kibocsátás mérések alapján szakaszosan állandó kibocsátásnak minősített, úgy minden állandó kibocsátási szakaszt egy-egy pontmintával jellemzünk.

# Ha a kibocsátás nem állandó kibocsátásnak minősített, akkor:

# a) minimum 4 órán át, óránként kell venni mintát (5 db sorozatminta),

# b) fizikai tulajdonságaiban jelentősen eltérő vizek esetében a sorozatminta képzését a technológiai folyamatok által meghatározott üzemrendhez kell igazítani.

# 3.2.3. Ha az ellenőrző szerv a mintavételnél a szennyvíz minőségének megállapítására műszeres mérést - pl. pH-mérést - is végez, a műszer beállítását (kalibrálást), a kalibrálás ellenőrzését az ellenőrzött kérésére, az ellenőrzött képviselőjének jelenlétében kell végezni.

# 3.2.4. Az ellenőrző szervnek az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónál az ellenőrzését úgy kell megkezdenie, hogy azokra a komponensekre, melyekre vonatkozóan a mintavételezés szabályai nem teszik lehetővé az osztott minták képzését, a mintavételt úgy lehessen elvégezni, hogy azok egyidejűsége biztosított legyen.

# 3.3. Települési szennyvíztisztító telep ellenőrzésének sajátos mintavételezési szabályai

# a) Mintavételezést kell végezni a települési szennyvíztisztító telepről elvezetett tisztított vízből és a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvízből, a tartózkodási idő figyelembevételével.

# b) A nyers szennyvíz mintázását a tisztítótelep hidraulikai terhelésétől függetlenül 3x8 órás, óránként azonos térfogatú pontminták átlagaként kell meghatározni. Amennyiben automata mintavevő áll rendelkezésre, úgy azt 24 órán keresztül vett, óránként legalább 6 részmintából képzett átlagminta vételével kell megoldani úgy, hogy a vizsgálati térfogat rendelkezésre álljon.

# c) A nyers és tisztított szennyvíz mintavételi térfogatát úgy kell kialakítani, hogy az a felügyelőség és közcsatorna esetében a szolgáltató ellenőrző vizsgálata esetén alkalmas legyen osztott minta készítésére.

# d) Automata mintavevő alkalmazása esetén a tisztított szennyvízre vonatkozóan is olyan beállításokat kell alkalmazni, mely lehetővé teszi az osztott minták képzését. Átlagminta úgy is képezhető, hogy a mintavevő által vett mintákat a tartósítások előtt megfelelő edényzetben homogenizálják, majd megosztják.

# e) Települési szennyvíztisztítók esetében, ahol a határérték a minimális szennyezés csökkentési hatásfokkal van megadva, minden mintavételt a hatásfok megállapítás szabályai szerint kell végezni.

# 4. A szennyvíztisztító, előkezelő berendezés hatásfoka megállapításának különös szabályai

# Annak a kibocsátónak, akinek kibocsátási határértékét hatásfokban írta elő a hatóság a hatásfok kiszámítását a következő számítási szabályok szerint kell elvégeznie:

tátl=V/Qátl

# ahol

tátl = átlagos tartózkodási idő (perc),

V = a berendezés tisztítás szempontjából hasznos (igénybe vett) térfogata (m3),

Qátl = átlagos hidraulikai terhelés (m3/perc)

# A szennyezőanyag-csökkentési (eltávolítási) hatásfok (η) = {belépő koncentráció (Cbe) — kilépő koncentráció (Cki) / belépő koncentráció (Cbe)} x 100 (%)

η = {(Cbe-Cki)/Cbe}x100

# Például települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatosan minimális csökkentési hatásfokkal megadott koncentráció esetén a technológiai határértékként számítható kilépő koncentrációk:

# Kémiai oxigénigény (KOI) esetén: Cki<0,25xCbe (mg/l)

# Biokémiai oxigénigény (BOI5, 20 °C-on nitrifikáció nélkül) esetén: Cki<0,l Cbe és 0,3 Cbe (mg/l) között

# Összes lebegőanyag esetén: Cki<0,l Cbe (mg/l)

# Összes foszfor esetén: Cki<0,2 Cbe (mg/l)

# Összes nitrogén esetén: Cki<0,2 Cbe és 0,3 Cbe (mg/l) között

# Cbe és Cki meghatározására vett mintavételek között legalább a tartózkodási idő különbségnek kell meglennie, kivéve, ha olyan hosszú idő alatt vett átlagmintázásról van szó, melynél ez már elhanyagolható, vagy igazolható, hogy mind a bemenő és/vagy mind az elfolyó oldalon a minták az állandó kibocsátásra vonatkozó kritériumoknak megfelelnek.

# 5. A minták vizsgálata

# A mintavétel és az elemzés között eltelt időben a mintastabilitástól függően megváltozhat a meghatározni kívánt anyag koncentrációja. Ennek figyelembevételével a mintavétel után, közvetlenül a helyszínen elvégzendő vizsgálatok a következők:

# - pH-mérés,

# - hőmérsékletmérés,

# - aktív klór koncentráció mérése,

# - szulfid kimutatás Spitta-Weldert pozitivitással vagy ólom-acetát próbával,

# - 10’ alatt ülepedő anyag tartalom térfogat szerinti meghatározása (közcsatornába bocsátás esetén).

# A mintastabilitásra vonatkozó tájékoztatást az MSZ ENV ISO 13530:2000 jelű, Vízminőségi Irányelvek a vízelemzés analitikai minőségbiztosításához című előszabvány tartalmazza.

# A vízvizsgálathoz az analitikai rendszer kiválasztásának szempontjait és eljárását szintén az MSZ ENV ISO 13530:2000 előszabvány adja meg. Az analitikai módszerek teljesítményjellemzőivel, az analitikai módszerek validálásával a NAR-20 jelű útmutató foglalkozik (NAR-20: Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Alkalmazási útmutató az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványhoz).

# Az Fvr.-ben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt vizsgálandó anyagok javasolt vizsgálati módszereit és - amennyiben elérhető volt - a módszerekhez tartozó alsó méréshatárokat az 1-3. táblázat tünteti fel.

# [Megjegyzés: A javasolt vizsgálati módszerek nem mindegyike teljesíti azt a kívánalmat, hogy az alsó méréshatár ne legyen több a rendelet(ek)ben az adott paraméterre megengedett határérték/küszöbérték 10%-ánál. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása csak az alsó méréshatárra vonatkozó kívánalmat teljesítő analitikai eljárások bevezethetőségéig indokolt.]

1. táblázat

|  | Szennyező anyagok | Javasolt vizsgálati módszer | Alsó méréshatár |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk | MSZ ISO 6060 MSZ 12750-21; (3. pont) | 30 mg/l 2 mg/l |
| 2. | Biokémiai oxigénigény BOI5 | MSZ EN 1899-1 MSZ EN 1899-2 | 3 mg/l |
| 3. | Összes nitrogén Nösszes | MSZ 260-12 | 1 mg/l |
| 4. | pH | MSZ 260-4; (3. pont) MSZ ISO 10523 |  |
| 5. | Összes só - természetes eredetű - technológiai eredetű | MSZ 260-3; (2. pont) | 5 mg/l |
| 6. | Nátrium-egyenérték (%)* - Na, K - Ca, Mg - Ca - Mg | MSZ 1484-3; (6. pont) MSZ 260-38 MSZ 260-52 MSZ 260-51 MSZ 260-36 | 1 mg/l 1 mg/l 0,060 mg/l 0,015 mg/l |
| 7. | Összes lebegőanyag | MSZ 12750-6 MSZ 260-9:1988 | 2 mg/l |
| 8. | Ammónia-ammónium-ion | MSZ ISO 7150-1 | 0,02 mg/l |
| 9. | Összes vas | MSZ 12750-34; (2. pont) MSZ 1484-3; (6. pont) | 0,01 mg/l 0,1 mg/l |
| 10. | Összes mangán | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 11. | Szulfid | MSZ 448-14 MSZ 260-8 | 0,05 mg/l 0,5 mg/l |
| 12. | Aktív klór | MSZ EN ISO 7393-1 MSZ EN ISO 7393-2 MSZ EN ISO 7393-3 | 0,2 mg/l |
| 13. | Összes foszfor | MSZ EN 1189 MSZ 260-20 | 0,5 mg/l 0,04 mg/l |
| 14. | Szulfit | MSZ 12750-15 | 0,3 mg/l |
| 15. | Szulfát | MSZ 12750-16; (3. pont) MSZ ISO 9280 | 10 mg/l 10 mg/l |
| 16. | Extrahálható anyagok (szerves oldószer extrakt) | MSZ 1484-12 | 2 mg/l |
| 17. | Coliform szám | MSZ EN ISO 9308-1 MSZ EN ISO 9308-2 MSZ EN ISO 9308-3 | 0,2 db/ml |
| 18. | Nitrát | MSZ 260-11 | 1 mg/l |
| 19. | Nitrit | MSZ 260-10 | 0,02 mg/l |
| 20. | Klorid | MSZ 260-6 | 2 mg/l |
| 21. | Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40 | MSZ 20354 MSZ EN ISO 9377-2 (bevezetés alatt) | 0,10 mg/l 0,10 mg/l |
| * A nátrium egyenérték számítása a következők szerint történik: |
| Na-egyenérték %= 100 x {Na (eé) / [Na(eé)+K(eé)+Ca(eé)+Mg(eé)]}, ahol a Ca(eé)+Mg(eé) érték öK (összes keménység) egyenértékben is kifejezhető és |
| ahol: | Na(eé) = Na mg/l/23 K(eé) = K mg/l/39,1 Ca(eé) = Ca mg/l/20 Mg(eé) = Mg mg/l/12 |  |  |
| A mérési eredmények számított átlagának kerekítése ugyanazok a szabályok szerint történik, mint az adott alkotó mérési eredményeinek kerekítése. |

2. táblázat

|  | Veszélyes és mérgező anyagok | Javasolt vizsgálati módszer* | Alsó méréshatár |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Összes higany | MSZ 1484-3 MSZ EN 13506:2002 | 0,1 mg/l |
| 2. | Összes kadmium | MSZ 1484-3 | 20 mg/l-1 µg/l |
| 3. | Adszorbeálható szerves halogén vegyületek klórban kifejezve (AOX) | MSZ EN 1485 | 10 mg/l |
| 4. | Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) | MSZ 1484-6; (GC/MS) | 0,01 mg/l |
| 5. | Kátrány | MSZ 260-41 | 1 mg/l |
| 6. | Kloroform | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,05-0,03 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 7. | Széntetraklorid | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,01-0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 8. | Hexaklórbutadién | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,01 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 9. | 1,2-diklór-etán | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-5,0 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 10. | Triklóretilén | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,05-0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 11. | Perklóretilén (tetraklóretilén) | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 12. | Antimon | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 13. | Szelén | MSZ 1484-3 | 0,1 mg/l |
| 14. | Króm (összes) | MSZ 1484-3 | 0,1 µg/l |
| 15. | Króm (VI.) | MSZ 260-32; (2. pont) | 0,02 mg/l |
| 16. | Nikkel | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 17. | Kobalt | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 18. | Ólom | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 19. | Ón | MSZ 1484-3 | 10 mg/l |
| 20. | Réz | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 21. | Bárium | MSZ 1484-3 | 5 mg/l |
| 22. | Cink | MSZ 1484-3 | 0,6 mg/l |
| 23. | Ezüst | MSZ 1484-3 | 5 µg/l |
| 24. | Arzén | MSZ EN ISO 11969 MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 25. | Tallium | DIN 38406-E22 |  |
| 26. | Fenolok (fenol index) | MSZ 1484-1 A MSZ 1484-1 B MSZ ISO 6439 MSZ EN ISO 14402 | 0,01-0,1 mg/l (direkt módszer); 2 mg/l (extrakciós módszer) = 0,1 mg/l = 0,002 mg/l |
| 27. | Fluoridok | MSZ 260-39 | 0,2 mg/l |
| 28. | Benzol, toluol, etilbenzol, xilol (BTEX) | MSZ 1484-4 | 1-50 mg/l (extr., GC/MS) |
| 29. | Könnyen felszabaduló cianidok | MSZ 260-30 | 0,1 mg/l-0,01 mg/l |
| 30. | Összes cianid | MSZ 260-30 MSZ ISO 6703-2 MSZ EN ISO 14403 | 0,1 mg/l-0,01 mg/l 10 mg/l |
| 31. | Alumínium | MSZ 1484-3; MSZ EN 13506 MSZ 448-7 | 0,5 mg/l |
| 32. | Illékony halogénezett szerves vegyületek (POX) | MSZ 1484-5 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) |
| 33. | Azbeszt** | Standard Methods, 1998 2570 sz. módszer |  |
| 34. | Dioxinok és furánok | USEPA Method 1613 Revision B | 4,4 pg/l |
| 35. | Toxicitás: daphnia-teszt | MSZ 22902:6 |  |
| 36. | Toxicitás: statikus halteszt | MSZ 22902:3 |  |
| 37. | Toxicitás: lumineszcens baktérium | MSZ EN ISO 11348 |  |
| 38. | Toxicitás: genotoxicitás teszt | SOS chromotest OECD guidelines No 471:1977 UMU teszt; ISO DIS 13829:2000 |  |
|  | Egyebek |  |  |
| 39. | 10 perces ülepedő anyag | MSZ 260-3; (6., 7. pont) |  |
| * A javasolt vizsgálati módszerekre vonatkozó fent hivatkozott nemzetközi szabványok, módszerek megismerhetőségével, hozzáférhetőségével kapcsolatos információkat a KvVM honlapja tartalmazza. |
| ** Azbeszt méréséhez a következő eljárás alkalmazandó referenciamódszerként: gravimetria - szűrés 0,45 µm-es szűrőmembránon, szárítás 105 °C-on, majd tömegmérés - centrifugálás (legalább 5 percig, 2800-3200 g átlagos gyorsulás mellett), szárítás 105 °C-on, majd tömegmérés. A meghatározást 5%-os pontossággal és 10% megbízhatósággal kell végezni. |

3. táblázat

Egyéb komponensek

|  | Komponens | Javasolt vizsgálati módszer* | Alsó méréshatár |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klórdioxid+klór+bróm | DIN 38408 G-5 |  |
| 2. | Összes vanádium | Standard Methods, 1998 3111D módszer |  |
| 3. | Anilin | DIN 38407-F4 |  |
| 4. | Hidrazin | DIN 38413-P1 |  |
| 5. | EDTA | ISO/DIS 16588 |  |
| 6. | Hexaklórbenzol | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 6468 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 7. | Triklórbenzol | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 6468 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 8. | HCH | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 9. | Aldrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 10. | Dierldrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 11. | Endrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 12. | Isodrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 13. | DDT | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 14. | Pentaklórfenol | MSZ EN ISO 12673 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD, GC/MS) |
| 15. | Toxicitás: algateszt | MSZ EN 28692 |  |
| 16. | Összes szervetlen nitrogén N(NH4+)+N(NO2-)+N(NO3-) | MSZ ISO 7150-1 MSZ 260-9 MSZ 260-10 MSZ 260-11 |  |
| 17. | Foszfát foszfor | MSZ 448-18 | 0,10 mg/l |
| 18. | Oldott szerves szén (DOC) | MSZ EN 1484 | 0,5 mg/l |
| 19. | Összes szerves szén (TOC) | MSZ EN 1484 | 0,5 mg/l |
| 20. | Alifás szénhidrogének fűtőolajként kimutatva (TPH) C10-C32 | MSZ 20354 | 0,10 mg/l |
| * A javasolt vizsgálati módszerekre vonatkozó fent hivatkozott nemzetközi szabványok, módszerek megismerhetőségével, hozzáférhetőségével kapcsolatos információkat a KvVM honlapja tartalmazza. |

# 6. A határértékeknek (küszöbértéknek) való megfelelés megállapításával kapcsolatos szabályok

# a) A kibocsátott szennyvíz minősége akkor megfelelő, ha a kibocsátásra jellemző minta mért koncentrációja vagy a minták átlagkoncentrációja nem nagyobb az adott anyagra megadott határértéknél, vagy közcsatornába bocsátás esetén a (küszöb)értéknél.

# b) A települési tisztító kibocsátása határértékeknek való megfelelésének megállapításánál figyelembe kell venni az Fvr. 2. számú melléklete 2.7.2. a) pontjában rögzített, a határértéket ki nem elégítő mérési eredmények megengedhető számát.

# c) Az önellenőrzést végző kibocsátók esetében a 14. §-ban foglalt eljárást követően akkor lehet az önellenőrzés adatait nem megfelelőnek minősíteni, ha

# - az osztott mintából történő analízisek eredményei az ellenőrző laboratórium által határérték felettinek mért vizsgálati komponens esetében legalább 15%-kal eltér egymástól,

# - vagy az osztott mintából történő analízisek eredményeinek 20% feletti eltérése a határérték alatt több mint 3 komponenst érint, nem beleszámítva a kimutatási határ kétszeresét érintő koncentráció tartományba eső komponenseket,

# - a kettős bírságolás elkerülése miatt szabályozásra kerülő komponensek esetében az összefüggésekre alapozott számítások alapján, az önellenőrzés adatainak legalább 25%-ban ellentmondás állapítható meg.

# d) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés (mintavételek) alapján összesített eredmények az üzem víz- és anyagfelhasználási adataitól lényegesen eltérnek, a szennyezőanyag-kibocsátás egy-egy mintavételi időszakra vagy egész évre vonatkozóan az üzemi anyagmérlegek alapján akkor módosítható, ha a termékbe be nem épülő segédanyagok felhasználásának mérlege vagy a bebocsátott koncentrátumok mennyiségi és minőségi adataiból készített mérleg alapján a jellemző koncentráció meghatározható. Ezt a szennyező anyag tömegének és a felhasznált vízmennyiségnek, valamint a kibocsátott szennyvízmennyiségnek a hányadosaként kell meghatározni.

# 7. A helyszíni ellenőrzés eredményéről készítendő tájékoztató

# A 12. § 3. bekezdés előírásai alapján készítendő tájékoztatónak legalább a következőket kell tartalmaznia:

# a) a helyszíni ellenőrzések és mintavételek helyét, időpontját és módját,

# b) a szennyvízminták azonosító számjeleit,

# c) a szennyvízkibocsátással összefüggő szakmai megállapításokat,

# d) a szennyvízminták laboratóriumi vizsgálatának (elemzésének) eredményét, az engedély szerinti határértékek megjelölésével,

# e) a szennyező anyag koncentrációjának határérték feletti meghatározását,

# f) a kibocsátott szennyvíz napi mennyiségét m3-ben,

# g) a naponta kibocsátott szennyvíz határérték feletti szennyező anyag mennyiségét kg/napban,

# h) a vizsgálat, illetve helyszíni ellenőrzés egyéb megállapításait, különösen azt, hogy a vizsgálat, mintavétel eredménye mely időszakra meghatározó,

# i) önellenőrzési kötelezettség alá tartozó kibocsátás helyszíni ellenőrzése esetében az önellenőrző laboratórium vizsgálati eredményétől számottevően eltérő (nagyobb koncentrációt mutató) hatósági, illetve szolgáltatói laboratóriumi vizsgálati eredményt.

3. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

###### A helyszíni ellenőrzésről készítendő jegyzőkönyv tartalma

# A helyszíni ellenőrzés során készített jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

# a) a helyszíni ellenőrzés helyét, időpontját,

# b) a jelenlévők nevét, beosztását, valamint azt, hogy mely szervet, szervezetet képviselik,

# c) a jegyzőkönyv tárgyát, az ellenőrök és az üzem képviselőjének nevét, címét, székhelyét, az ellenőrzés célját,

# d) az előző évben vagy időszakban - az ellenőrzést megelőző nap időpontjáig - kibocsátott szennyvíz mennyiségi adatait, illetve a felhasznált víz (így például: saját termelésű, illetve vásárolt ivóvíz, ipari víz) mennyiségét, a vízmennyiség, illetve szennyvízmennyiség mérésére szolgáló műszerek, berendezések azonosítására szolgáló adatokat (pótolható a megfelelő önellenőrzési terv hivatkozásaival),

# e) a vízveszteségnek az alkalmazott technológia jellemzői alapján mért vagy számított mértékét,

# f) a szennyvíz keletkezését befolyásoló munkarendet, az éves üzemnapok számát,

# g) idényben vagy időszakosan működő bebocsátóknál az aktuális idény vagy időszak tartalmát, jellemzőit,

# h) közvetett kibocsátások esetében a házi és csatlakozó szennyvízelvezető hálózatot jellemző adatokat, a mintavételre kijelölt hálózati pontokat,

# i) közvetett kibocsátások esetében a több műszakban, eltérő technológiákkal üzemelő bebocsátóknál a szennyvíz műszakonkénti megoszlását,

# j) a szennyvíz kezelésére szolgáló előtisztító berendezések fajtáit, a létesítményre vonatkozó hatósági engedélyek azonosító adatait, továbbá a berendezés működésének körülményeit,

# k) annak a ténynek a rögzítését, hogy a bebocsátó végez-e önkontrollvizsgálatokat, a vizsgált komponenseket, a vizsgálatok helyét és gyakoriságát, az elfogadott önellenőrzési tervről kapott engedély számát,

# l) az ellenőrzés időpontjában az átlagostól eltérő üzemelési körülményeket és az ellenőrzés időtartama alatt a bebocsátott szennyvíz mennyiségét,

# m) a mintavételek helyét, módját, időpontját, a vizsgálatok helyszínen értékelhető mérési eredményeit (akkreditáltságtól függetlenül is), az időjárásra vonatkozó megjegyzést, valamint azt, hogy a bebocsátó kért-e ellenőrző mintát,

# n) a bebocsátó képviselőjének a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó észrevételeit, nyilatkozatát,

# o) amennyiben a bebocsátó képviselője a jegyzőkönyv aláírását megtagadta, ennek a ténynek a rögzítését és ennek indokát,

# p) közös szennyvízbebocsátás esetén az egyes bebocsátók közötti megállapodást a felelősség viseléséről,

# q) a minták azonosító számait,

# r) a jegyzőkönyvben rögzíteni lehet - amennyiben az engedélyekből nem állapíthatók meg - az alábbi adatokat:

# - a szennyvíz keletkezését eredményező szennyvízkezelési technológia, illetve közvetett bevezetés esetén a gyártástechnológia, a felhasznált alap- és segédanyagok, az ezekkel összefüggő - az anyagokban előforduló - károsító anyagok fajtái,

# - a szennyvízkibocsátás, illetve a termelési időszakok időtartama, a szennyvíz minőségében várhatóan bekövetkező változások,

# - mérőműszer (így például pH-mérő) beállításánál a kibocsátó képviselőjének jelenlétét.

4. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

# 1. VAL lapok

# 1.1. VAL (Borítólap)

# 1.2. ENG1 (Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai)

# 1.3. VHA2 (Szennyvíz befogadójának adatai)

# 2. VÉL lapok

# 2.1. VÉL (Borítólap)

# 2.2. VHA1 (Telephelyi és vízhasználati adatok)

# 2.3. VHA1_A (Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok)

# 2.4. SZK1_1 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 1 - Telephelyi kibocsátás)

# 2.5. SZK1_2 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 2 - IPPC köteles létesítmény kibocsátása)

# 2.6. SZK1_3 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 3 - Veszélyes anyag kibocsátása)

# 2.7. SZK_2 (Szennyvízkibocsátás adatai 2 - Kilépő szennyvíz)

# 2.8. SZK3 (Szennyvízkibocsátás adatai 3 - Iszap)

| Adatszolgáltatás |
| --- |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL) |
|  | BORÍTÓLAP | VAL |  |
| Érvényességi dátum (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. |
| Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ Felügyelőség kódszáma: ¦__¦ |
| 1. Adatszolgáltató ügyfél adatai |
| 1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | 1.2 KSH törzsszám (statisztikai számjel) / adószám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ - ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ - ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 1.3 Ügyfél neve: ¦______________________________________________________________________________________________¦ |
| 2. Telephely adatai |
| 2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 2.2 Telephely megnevezése: ¦______________________________________________________________________________________________¦ |
| 2.3 Telephely címe: | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦______________________________________________________________¦ |
|  | irányítószám | település neve |
| ¦__________________________________________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| utca, út, tér | házszám |
| 2.4 A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR besorolásának kódja és megnevezése: |
| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦____________________________________________________________________________¦ |
| TEÁOR kód | megnevezés |
| 3. Kapcsolattartó személy adatai |
| 3.1 Név: ¦______________________________________________¦ | 3.2 Beosztás: ¦______________________________________________¦ |
| 3.3 Értesítési cím: | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦______________________________________________________________¦ |
|  | irányítószám | település neve |
| ¦__________________________________________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| utca, út, tér | házszám |
| 3.4 Telefonszám: ¦____________________¦ | 3.5 Faxszám: ¦____________________¦ | 3.6 E-mail cím: ¦______________________________________________¦ |
| 4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok |
| 4.1 Benyújtott lapok összegzése: | Lapnév: | VHA2 | ENG1 | Mellékletek |
|  | Lapszám (db): | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ |
| 4.2 Adatszolgáltatás teljesítésének módja: ¦_¦ |
| 4.3 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve: ¦______________________________________________¦ | 4.4 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása: ¦______________________________________________¦ |
| Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után! |
| 5. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. |
| P. H. | ______________________________________________ cégszerű aláírás(ok) |
| Az elsőfokú hatóság tölti ki! |
| Beérkezés dátuma (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. | Iktatószám: |
| Szakmai ellenőrzést végző neve: .......................................................... | Szakmai ellenőrzés utáni állásfoglalás: |
| aláírása: .......................................................... | Megfelelő / Nem megfelelő |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
| A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: ¦_¦ | VHA2 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL) |
|  | Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai | ENG1 |  |
| Érvényességi dátum (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. |
| Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |
| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
| 1. | Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége | ¦_¦ | ¦__________________________¦ m3/d |
| 2. | Szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása |  | m3/d | LE |
| 2.1 | Csak mechanikai tisztítási fokozat: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.2 | Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.3 | III. tisztítási fokozat összesen: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.3.1 | Ebből: biológiai nitrogén eltávolítás: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.3.2 | biológiai foszfor eltávolítás: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.3.3 | kémiai nitrogén eltávolítás: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| 2.3. | kémiai foszfor eltávolítás: | ¦_¦ | ¦__________________________¦ | ¦_______________¦ |
| VAL ENG1/1. oldal |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
| A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: ¦_¦ | VHA2 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 3. Engedélyezett szennyező anyag kibocsátások |
| 3.0 Adat- változás kód | 3.1 Sor- szám | 3.2 KAJ szám | 3.3 Szennyező anyag megnevezése | 3.4 Koncentráció, mg/l | 3.5 Mennyiség, kg/d | 3.6 Engedély száma | 3.7 Engedély típusa | 3.8 Engedélyező hatóság kódja |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| ¦_¦ | ¦____¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_____________________________¦ | ¦___________¦ | ¦______________¦ | ¦______________¦ | ¦__¦ | ¦___¦ |
| VAL ENG1/2. oldal |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
| A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: ¦_¦ | VHA2 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL) |
|  | Szennyvíz befogadójának adatai | VHA2 |  |
| Érvényességi dátum (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. |
| Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |
| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
| 1. | Szennyvíz befogadója: | ¦_¦ | 1. Közcsatorna 2. Felszíni víz 3. Szippantott szennyvízként elszállítva 4. Üzemi csatornán átadott víz/szennyvíz (telephelyen belüli) 5. Telephelyi saját szennyvíztisztító vagy előtisztító 6. Talaj (szennyvízöntözés, szikkasztás) Írja be a választ jelölő számot: ¦_¦ |
| 1.1 | Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése: | ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ |
| 1.1.1 | Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő címe: |  | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ |
|  |  | ¦_¦ | irányítószám | település neve |
|  |  |  | ¦___________________________________¦ | ¦______¦ |
|  |  |  | utca, út, tér | házszám |
| 1.2 | Élővíz (befogadók) |  |  |
| 1.2.1.1 | Fő befogadó kódja: | ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 1.2.1.2 | Fő befogadó megnevezése: | ¦_¦ | ¦___________________________________________¦ (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.2.1 | Másodlagos befogadó kódja: | ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 1.2.2.2 | Másodlagos befogadó megnevezése: | ¦_¦ | ¦___________________________________________¦ (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.3.1 | Elsődleges befogadó kódja: | ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 1.2.3.2 | Elsődleges befogadó megnevezése: | ¦_¦ | ¦___________________________________________¦ (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.4 | Elsődleges befogadó szelvényszáma: | ¦_¦ | ¦______________¦ fkm |
| VAL VHA2/1. oldal |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
| A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: ¦_¦ | VHA2 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
| 1.3 | Szennyvízbevezetés helyének EOV koordinátái: |  |  |
| 1.3.1 | EOV-X: | ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ , ¦_¦ ¦_¦ m |
| 1.3.2 | EOV-Y: | ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ , ¦_¦ ¦_¦ m |
| 1.3.3 | pontosság: | ¦_¦ | 1. Mért 2. Térképről leolvasott | Írja be a választ jelölő számot: ¦_¦ |
| 2. | Szennyvízhozam-mérés |  |  |
| 2.1 | Mérés megléte: | ¦_¦ | 0. Nem (a szennyvízhozam mérése nem megoldott) 1. Igen (a szennyvízhozamot méréssel ellenőrzik) Írja be a választ jelölő számot: ¦_¦ |
| 2.2 | Mérőberendezés típusa: | ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ |
| 2.3 | Mérési módszer rövid leírása: | ¦_¦ |  |
| VAL VHA2/2. oldal |

| Adatszolgáltatás |
| --- |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |
|  | BORÍTÓLAP | VÉL |  |
| Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ Felügyelőség kódszáma: ¦__¦ |
| 1. Adatszolgáltató ügyfél adatai |
| 1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | 1.2 KSH törzsszám (statisztikai számjel) / adószám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ - ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ - ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 1.3 Ügyfél neve: ¦______________________________________________________________________________________________¦ |
| 2. Telephely adatai |
| 2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| 2.2 Telephely megnevezése: ¦______________________________________________________________________________________________¦ |
| 2.3 Telephely címe: | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦______________________________________________________________¦ |
|  | irányítószám | település neve |
| ¦__________________________________________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| utca, út, tér | házszám |
| 2.4 A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR besorolásának kódja és megnevezése: |
| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦____________________________________________________________________________¦ |
| TEÁOR kód | megnevezés |
| 3. Kapcsolattartó személy adatai |
| 3.1 Név: ¦______________________________________________¦ | 3.2 Beosztás: ¦______________________________________________¦ |
| 3.3 Értesítési cím: | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦______________________________________________________________¦ |
|  | irányítószám | település neve |
| ¦__________________________________________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| utca, út, tér | házszám |
| 3.4 Telefonszám: ¦____________________¦ | 3.5 Faxszám: ¦____________________¦ | 3.6 E-mail cím: ¦______________________________________________¦ |
| 4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok |
| 4.1 Benyújtott lapok összegzése: |
|  | Lapnév: | VHA1 | VHA1_A | SZK1_1 | SZK1_2 | SZK1_3 | SZK2 | SZK3 | Mellékletek |
|  | Lapszám(db): | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ | ¦___¦ |
| 4.2 Adatszolgáltatás teljesítésének módja: ¦_¦ |
| 4.3 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve: ¦______________________________________________¦ | 4.4 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása: ¦______________________________________________¦ |
| Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után! |
| 5. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. |
| P. H. | ______________________________________________ cégszerű aláírás(ok) |
| Az elsőfokú hatóság tölti ki! |
| Beérkezés dátuma (év, hónap, nap): ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦ . ¦_¦ ¦_¦. | Iktatószám: |
| Szakmai ellenőrzést végző neve: .......................................................... | Szakmai ellenőrzés utáni állásfoglalás: |
| aláírása: .......................................................... | Megfelelő / Nem megfelelő |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adatszolgáltatás |  |  |
|  | A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |  |  |
|  | Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |  |  |
|  | Telephelyi és vízhasználati adatok | VHA1 |  |
|  | Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |  |
| 1.1 Adat- változás kód | 1.2 Telephely alkalmazottainak száma | 2.1 Adat- változás kód | 2.2 Éves üzemóra (óra) | 3.1 Adat- változás kód | 3.2 Éves üzemnapok száma (nap) |
| ¦_¦ | ¦________________¦ fő | ¦_¦ | ¦________________¦ óra | ¦_¦ | ¦__________________¦ nap |
| 4. Vízhasználat |
| 4.0 Adat- változás kód | 4.1 Sor- szám | 4.2 Beérkező víz megnevezése | 4.3 Beérkező víz típusa | 4.4 Átlagos napi vízmennyiség |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦____________________________________________________________________¦ | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/d |
| VÉL VHA1 |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
|  | VHA1 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |
|  | Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok | VHA1_A |  |
| Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |
| 1. A felhasznált víz minősége |
| 1.0 Adat- változás kód | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, mg/l |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦________________________________________________¦ | ¦________¦ |
| VÉL VHA1_A |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| KÜJ | Telephely KTJ | VHA2 sorszám |  |
| A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: ¦_¦ | A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik: ¦_¦ |
|  | Adatszolgáltatás |  |  |
|  | A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL | SZK1_1 |  |
|  | Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |  |  |
|  | Szennyvízkibocsátás alapadatai 1. - Telephelyi kibocsátás |  |
|  | Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |  |
| 1. Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége |
| 1.0 Adat- változás kód | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, mg/l | 1.5 Meghatározás módja | 1.6 Baleset (%) | 1.7 Termékre vetített mennyiség, g/t |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| VÉL SZK1_1 |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KÜJ | Telephely KTJ | Létesítmény KTJ | VHA2 sorszám | Oldalszám |
|  | Adatszolgáltatás |  |  |
|  | A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL | SZK1_2 |  |
|  | Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |  |  |
|  | Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. - IPPC köteles létesítmény kibocsátása |  |
|  | Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |  |
| 1. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó (IPPC) létesítmény által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége |
| 1.0 Adat- változás kód | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, mg/l | 1.5 Meghatározás módja | 1.6 Baleset (%) | 1.7 Termékre vetített mennyiség, g/t |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| VÉL SZK1_2 |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KÜJ | Telephely KTJ | Létesítmény KTJ | VHA2 sorszám | Oldalszám |
| Veszélyes anyagot kibocsátó technológia azonosítója: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
|  | Adatszolgáltatás |  |  |
|  | A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL | SZK1_3 |  |
|  | Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |  |  |
|  | Szennyvízkibocsátás alapadatai 3. - Veszélyes anyag kibocsátása |  |
|  | Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |  |
| 1. Veszélyes anyag technológia alkalmazása által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége |
| 1.0 Adat- változás kód | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, mg/l | 1.5 Meghatározás módja | 1.6 Baleset (%) | 1.7 Termékre vetített mennyiség, g/t |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| ¦_¦ | ¦___¦ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | ¦__________________________________¦ | ¦______________¦ | ¦_¦ | ¦___¦ | ¦________________________¦ |
| VÉL SZK1_3 |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
|  | VHA2 sorszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |
|  | Szennyvízkibocsátás adatai 2. - Kilépő szennyvíz | SZK2 |  |
| Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |
| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
| 1. | Az adatszolgáltató/kibocsátó területéről kilépő szennyvíz minősége és éves mennyisége |  |  |
|  | Tisztítási technológia megnevezése |  | Kibocsátott mennyiség (m3/év) |
| 1.1 | Nincs tisztítás | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.2 | Csak mechanikai tisztítás | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.3 | Mechanikai és biológiai tisztítás | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.4 | Harmadik fokozatú tisztítás összesen: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.4.1 | ebből: biológiai nitrogén eltávolítás: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.4.2 | biológiai foszfor eltávolítás: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.4.3 | kémiai nitrogén eltávolítás: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.4.4 | kémiai foszfor eltávolítás: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.5 | Összes kibocsátott szennyvíz: | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.6 | Tisztítóműbe szállított szippantott szennyvíz | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| 1.7 | Tisztítást nem igénylő használt víz | ¦_¦ | ¦_________________________________________________¦ |
| VÉL SZK2 |

| ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ KÜJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Telephely KTJ | ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Létesítmény KTJ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oldalszám: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ |
| Adatszolgáltatás |
| A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL |
| Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) |
|  | Szennyvízkibocsátás adatai 3. - Iszap | SZK3 |  |
| Tárgyév: ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ Adatszolgáltatás típusa: ¦__¦ |
| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
| 1. | Szennyvíziszap adatok |  |  |
| 1.1 | Az éves iszapmennyiség |  |  |
| 1.1.1 | térfogata: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ m3/év |
| 1.1.2 | szárazanyag tartalma: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t/év |
| 1.2 | A keletkezett iszap szennyezőanyag tartalma |  |  |
| 1.2.1 | szerves anyag: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ BOI5-ben kifejezve t/év |
| 1.2.2 | nitrogén: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t/év |
| 1.2.3 | foszfor: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t/év |
| 1.3 | A keletkezett iszap előkezelésének módja és megoszlása |  |  |
|  | Mód megnevezése |  | Iszap szárazanyag (t) |
| 1.3.1 | aerob iszapstabilizáció: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.2 | iszapsűrítés: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.3 | hideg rothasztás: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.4 | fűtött rothasztó: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.5 | iszap szárítás: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.6 | iszap szikkasztás | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.3.7 | egyéb: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4 | A keletkező iszap elhelyezésének módja és megoszlása |  |  |
|  | Mód megnevezése |  | Iszap szárazanyag (t) |
| 1.4.1 | monodepónia (szennyvíztisztító telepen): | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.2 | mezőgazdasági hasznosítás: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.3 | hulladéklerakón történő elhelyezés: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.4 | veszélyes hulladéklerakón történő elhelyezés: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.5 | komposztálás: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.6 | égetés: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| 1.4.7 | egyéb: | ¦_¦ | ¦___________________________¦ t |
| VÉL SZK3 |

5. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

###### A szolgáltató által készítendő csatornabírság-javaslat tartalmi követelményei

# A bírságjavaslatnak tartalmaznia kell:

# - a helyszíni ellenőrzések és mintavételek helyét, időpontját,

# - a szennyvízkibocsátással összefüggő szakmai megállapításokat (előtisztító-, tisztítómű üzemeltetésével, alkalmasságával összefüggő megállapításokat,

# - a kibocsátás jellemzőségére vonatkozó megállapítást,

# - a határértéket meghaladó anyagok mennyiségét az időszakra vonatkozóan kg/nap dimenzióban,

# - a szennyvíz befogadóját,

# - a bírság alapjául szolgáló szennyező és mérgező anyagok mért koncentrációját, a küszöbértéküket,

# - a kérdéses időszak(ok)ban a kibocsátó helye(ke)n kibocsátott szennyvíz mennyiségét m3/nap, m3/időszak,

# - a bírságolt időszak(ok) alatti üzemnapok számát,

# - a szennyvízzel (anyaggal) a mértékadó időszak alatt a befogadóba juttatott szennyvízben levő keletkezési helyre, elkeveredés előtti pontra vonatkozó technológiai határértéket, a közcsatornába bocsátás esetén az összes küszöbértéket, illetve határértéket meghaladó koncentrációban megállapított szennyező és mérgező anyag küszöb-, illetve határérték feletti mennyiségét a hozzá tartozó bírságtétel feltüntetésével,

# - a bírságolással kapcsolatos egyéb intézkedéseket, megállapításokat.

6. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

###### A használt vagy szennyvizek kibocsátásának bírságolásával kapcsolatosan több címen kivetett (többszörös) bírság elkerülésére vonatkozó sajátos szabályok

# A többszörös bírságolás elkerülése céljából a határérték feletti szennyezőanyag-mennyiségeket a következők szerint kell figyelembe venni:

# - A dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a szerves oldószer extrakt vagy TPH határérték feletti koncentrációjának négyszeresével (ezt a kritériumot addig kell alkalmazni, amíg az összefüggések értékeinek felülvizsgálata nem történik meg), a fenolok határérték feletti koncentrációjának 2,4-szeresével, az ANA-detergens határérték feletti koncentrációjának 2,2-szeresével.

# - Határérték feletti ötnapos biokémiai oxigén igényre (BOI5) történő bírságolás esetén a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a határérték felett mért BOI5 és a határértékként megszabott KOIk/BOI5 arány szorzatával (Például KOIk határérték: 150 mg/l; BOI5 határérték: 50 mg/l, mért BOI5=70 mg/l, mért KOIk = 300 mg/l. A bírság alapjául szolgáló BOI5 koncentráció: 70 mg/l-50 mg/l=20 mg/l. A KOIk és BOI5 határértékek aránya: 150/50 = 3, a KOIk koncentráció: 300 mg/l-(3x20 mg/l)=300-60 mg/l=240 mg/l. A bírság alapjául szolgáló KOIk koncentráció: 240 mg/l-150 mg/l = 90 mg/l. Abban az esetben, ha a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációja az ily módon történő számítással is meghaladja a határértéket, a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját tovább kell csökkenteni a szerves oldószer extrakt vagy TPH határérték feletti koncentrációjának kétszeresével, a fenolok határérték feletti koncentrációjának 2,4-szeresével.

# - Az összes sótartalom koncentrációját csökkenteni kell a határérték feletti nátrium, szulfát, összes-nitrogén, foszfát-foszfor és a későbbiekben felsorolt fémek határérték feletti koncentrációjával.

# - Az összes sótartalom - határértéket meghaladó szerves szennyezések esetén, például ha a KOI meghaladja a határértéket - az oldottanyag-tartalom izzítási maradékaként határozandó meg.

# - A 10' alatt ülepedő anyag meghatározásánál a koncentrációt csökkenteni kell az üledékhez kötött szerves oldószer extrakt tömegével (az ülepedő anyaghoz kötött szerves oldószer extrakt mennyisége a homogenizált és az ülepedő anyagból dekantált víz szerves oldószer extrakt tartalmának különbségéből határozható meg).

# - Határértéket meghaladó szerves szennyezések esetén, az összes lebegő anyag-tartalmat - például KOI, SZOE, kátrány stb. - az izzítási maradék mennyiségeként kell figyelembe venni.

# - Az összes nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ásványi nitrogén mennyiségével.

# - Az összes ásványi nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ammónia-nitrogén mennyiségével.

# - Az összes lebegő, illetve 10' alatt ülepedő anyag tartalmat csökkenteni kell a határértéket meghaladó vas, mangán, réz, kadmium, nikkel, cink, ezüst, higany, bárium, króm(III), ólom, ón, alumínium kation határérték feletti koncentrációjával.

# - Toxicitásra és mérgező anyagokra egyidejűleg bírság nem vethető ki.

# - Ha a toxicitás a szennyező anyagok nagy koncentrációja (határértéket ötszörösen vagy annál nagyobb mértékben meghaladó koncentráció) miatt lép fel, a kibocsátás toxicitás alapján nem bírságolható.

# - A határérték feletti pH átszámítását a 4. táblázat szerint kell végezni.

4. táblázat

A határérték feletti pH átszámítási táblázat NaOH és HCl-ben kifejezve

| PH | Határérték feletti sósav mg/l |
| --- | --- |
| 0,0 | 36461,0 |
| 0,1 | 28962,0 |
| 0,2 | 23005,0 |
| 0,3 | 18274,0 |
| 0,4 | 14515,0 |
| 0,5 | 11530,0 |
| 0,6 | 9158,6 |
| 0,7 | 7275,0 |
| 0,8 | 5778,6 |
| 0,9 | 4590,2 |
| 1,0 | 3646,1 |
| 1,1 | 2896,2 |
| 1,2 | 2300,5 |
| 1,3 | 1827,4 |
| 1,4 | 1451,5 |
| 1,5 | 1153,0 |
| 1,6 | 915,86 |
| 1,7 | 727,50 |
| 1,8 | 577,86 |
| 1,9 | 459,02 |
| 2,0 | 364,61 |
| 2,1 | 289,62 |
| 2,2 | 230,05 |
| 2,3 | 182,74 |
| 2,4 | 145,15 |
| 2,5 | 115,30 |
| 2,6 | 91,586 |
| 2,7 | 72,750 |
| 2,8 | 57,786 |
| 2,9 | 45,902 |
| 3,0 | 36,461 |
| 3,1 | 28,962 |
| 3,2 | 23,005 |
| 3,3 | 18,274 |
| 3,4 | 14,515 |
| 3,5 | 11,530 |
| 3,6 | 9,1586 |
| 3,7 | 7,2750 |
| 3,8 | 5,7786 |
| 3,9 | 4,5902 |
| 4,0 | 3,6461 |
| 4,1 | 2,8962 |
| 4,2 | 2,3005 |
| 4,3 | 1,8274 |
| 4,4 | 1,4515 |
| 4,5 | 1,1530 |
| 4,6 | 0,91586 |
| 4,7 | 0,72750 |
| 4,8 | 0,57786 |
| 4,9 | 0,45902 |
| 5,0 | 0,36461 |
| 5,1 | 0,28962 |
| 5,2 | 0,23005 |
| 5,3 | 0,18274 |
| 5,4 | 0,14515 |
| 5,5 | 0,11530 |
| 5,6 | 0,091586 |
| 5,7 | 0,072750 |
| 5,8 | 0,057786 |
| 5,9 | 0,045902 |
| 6,0 | 0,036461 |
| 6,1 | 0,028962 |
| 6,2 | 0,023005 |
| 6,3 | 0,018274 |
| 6,4 | 0,014515 |
| 6,5 | 0,011530 |
| 8,5 | 0,12649 |
| 8,6 | 0,15927 |
| 8,7 | 0,20047 |
| 8,8 | 0,25237 |
| 8,9 | 0,31771 |
| 9,0 | 0,39998 |
| 9,1 | 0,50355 |
| 9,2 | 0,63393 |
| 9,3 | 0,79807 |
| 9,4 | 1,0047 |
| 9,5 | 1,2649 |
| 9,6 | 1,5927 |
| 9,7 | 2,0047 |
| 9,8 | 2,5237 |
| 9,9 | 3,1771 |
| 10,0 | 3,9998 |
| 10,1 | 5,0355 |
| 10,2 | 6,3393 |
| 10,3 | 7,9807 |
| 10,4 | 10,047 |
| 10,5 | 12,649 |
| 10,6 | 15,927 |
| 10,7 | 20,047 |
| 10,8 | 25,237 |
| 10,9 | 31,771 |
| 11,0 | 39,998 |
| 11,1 | 50,355 |
| 11,2 | 63,393 |
| 11,3 | 79,807 |
| 11,4 | 100,47 |
| 11,5 | 126,49 |
| 11,6 | 159,27 |
| 11,7 | 200,47 |
| 11,8 | 252,37 |
| 11,9 | 317,71 |
| 12,0 | 399,98 |
| 12,1 | 503,55 |
| 12,2 | 633,93 |
| 12,3 | 798,07 |
| 12,4 | 1004,7 |
| 12,5 | 1264,9 |
| 12,6 | 1592,7 |
| 12,7 | 2004,7 |
| 12,8 | 2523,7 |
| 12,9 | 3177,1 |
| 13,0 | 3999,8 |
| 13,1 | 5035,5 |
| 13,2 | 6339,3 |
| 13,3 | 7980,7 |
| 13,4 | 10047,0 |
| 13,5 | 12649,0 |
| 13,6 | 15927,0 |
| 13,7 | 20047,0 |
| 13,8 | 25237,0 |
| 13,9 | 31771,0 |
| 14,0 | 39998,0 |